Hitachi CR21/22G高速冷凍離心機操作步驟

一、控制面板與顯示器

二、操作前的注意事項

1. 選擇及準備適當的 rotor, tubes, bottles, 等.

(參照: Rotors and tubes使用手冊)

● 你可以選擇不同種類的離心瓶 (包含 0.2 mL tubes 到 13.5 mL tubes 或 1000 mL 離心瓶).

2. 將樣品注入到離心管或離心瓶.

● 注意離心管或離心瓶的實際容積.

(參照: Rotors and tubes使用手冊)

3. 確認這些離心管或離心瓶的平衡並且正確放入到 rotor 裡.

(參照: 3-1-1tubes/bottles and rotor and Rotors and tubes使用手冊)

● 當使用swinging rotor或horizontal rotor時,必需確認放入所有相同型式的 buckets且必須將所有buckets放入.

4. 將 rotor 放入到離心機的轉軸上.

● rotor 必需小心及牢固安裝到轉軸上, 並將 rotor 的蓋子確實鎖緊.

● 當使用沒有 Rotor Adapter 或黑色 Adapter 的 rotor 時,必須按      鍵, 輸入 rotor 的代號

三、操作流程

1. 設定操作參數. ( 參照: 3-2-1 設定運轉條件 )

①確認顯示面板的SPEED,TIME,TEMP,ACCEL與DECEL 設定.設定 SPEED, TIME, 與 TEMP,顯示在下層(上層:實際狀態顯示).設定 ACCEL與DECEL 數值.在下層的視窗內閃爍為設定的方式 “設定數值到視窗內”. 執行步驟②去修改設定.

②按下鍵盤的任何鍵. 然後設定數值

③輸入要設定參數去使用數字鍵.

例如:

SPEED　　22,000 rpm

TIME     2 min 30 sec.

TEMP    4℃

ACCEL　 9

DECEL   7

④確認後,按下       鍵

2. 開始起動操作

●按下    鍵

3 結束操作

●按下    鍵

4. 將樣品拿出

5. 關閉電源開關.

●關上門並且將電源開關關閉.

四、日常保養

■ 用乾淨的毛巾布將rotor chamber水氣或冷凝水擦拭乾淨. (參照: 4-1 Rotor    chamber )

■ 預防腐蝕, 在使用完畢後必須將 rotor 從 rotor chamber 挪出.

■ 如果樣品有外漏, 務必立刻用清水沖洗. 當完全清洗乾淨後, 請塗抹上一層薄的 silicon grease 在 rotor 表面.

■ 如果有任何錯誤訊息產生, 修正錯誤的情形並且按下     鍵去清除錯誤訊息(參照: 5-1錯誤訊息指示 )